## Slide 1: Aplicație pentru configurarea unui robot în 3 axe
Specializare: Simulare și testare in inginerie mecanica
An universitar: 2025-2026
Sem: II

## Slide 2: Introducere
Scopul aplicației este modelarea mișcărilor cinematice ale robotului, generarea configurațiilor geometrice și simularea funcționării acestuia în spațiul tridimensional.
Aplicația a fost concepută modular, utilizând concepte precum abstractizarea, moștenirea și compoziția, pentru a asigura o structură flexibilă și ușor de extins.

## Slide 3: Arhitectura aplicației
Aplicația este alcătuită din trei fișiere .py:
  Classes.py – conține clasele Cupla, Rotatie_X, Rotatie_Y, Rotatie_Z, Translatie_X, Translatie_Y, Translatie_Z
  Robot.py – conține clasa principală Robot
  main.py – conține interfața aplicației cu care interacționează ultilizatorul

## Slide 4: Classes.py
Biblioteci utilizate:
  NumPy – operații matriciale și transformări geometrice 3D
  ABC – definirea claselor abstracte și a interfeței comune pentru transformări
Principii de implementare:
  Clasa abstractă Cupla definește metoda transformare(), pe care o vor implementa clasele ce o moștenesc
  Transformările sunt reprezentate prin matrici omogene 4×4
  Clasele de rotație utilizează unghiuri introduse de utilizator
  Clasele de translație utilizează distanțe introduse de utilizator
  Joint combină succesiv clasele de rotație cu cele de translație pentru a crea componentele robotului

## Slide 5: Robot.py
Biblioteci utilizate:
  NumPy – calcule matriciale și interpolări
  Matplotlib – randare și animație 3D
Clasa Robot gestionează ca parametru o listă de de articulații (Joints)
Metodele implementate :
  origine () – definește originea sistemului
  Geom_Directa () – calculează poziția finală a end effectorului și transformările intermediare ale robotului
  deseneaza_robot () - randare 3D a robotului
  anim_geom_directa () - animația mișcării articulațiilor cu ajutorul matricilor intermediare
  PickandPlace () - generarea traiectoriei între două poziții

## Slide 6: main.py
Biblioteci utilizate:
  Tkinter – dezvoltarea interfeței grafice
  ttk – stilizare și personalizare widget-uri
Funcționalități ale interfeței:
  Introducerea parametrilor cinematici:
    Unghiuri
    Lungimi
    Poziții
  Generarea robotului și simulării
  Afișarea rezultatelor și mesajelor de eroare
  Actualizare dinamică a interfeței

## Slide 7: Excepții și limitări ale aplicației
Tratarea erorilor în interfață este realizată prin:
  Validarea datelor introduse prin blocuri try / except
  Prevenirea blocării aplicației la introducerea valorilor invalide
  Afișarea mesajelor de eroare pentru utilizator
Limitări ale aplicației:
  Structura cinematică a robotului este definită intern în cod
  Interfața permite doar modificarea parametrilor robotului existent
  Modificarea arhitecturii robotului necesită schimbări în implementare